EJERCICIOS DE LOCALIZACIÓN

1) A continuación se muestran los costos fijos y variables de tres ubicaciones potenciales de una planta de fabricación de sillas de madera:

| Lugar | Costo fijo anual (u.m.) | Costo variable por unidad (u.m.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 11 |
| 2 | 1000 | 7 |
| 3 | 1700 | 4 |

- Realizar un gráfico con las curvas de costos totales

- ¿Para qué intervalos de producción es mejor cada una de las localizaciones?

- Para una producción de 200 unidades ¿qué lugar es mejor?

2) La siguiente tabla muestra costos fijos y variables de tres ubicaciones potenciales de una fábrica:

| Lugar | Costo fijo anual (u.m) | Costo variable por unidad (u.m.) |
| --- | --- | --- |
| A | 125000 | 6 |
| B | 75000 | 5 |
| C | 100000 | 4 |
| D | 50000 | 1 |

- Realizar un gráfico con las curvas de costos totales para las cuatro posibles localizaciones

- ¿Para qué intervalos de producción anual es mejor cada una de las localizaciones?

- Para una producción de 5000 unidades ¿qué lugar es mejor?

3) La siguiente tabla proporciona las coordenadas geográficas y el número de envíos proyectado hacia un conjunto de ciudades que se desea conectar con un centro de distribución de madera aserrada (próximo a construir). ¿Qué coordenadas debería tener dicho centro de distribución?

| Ciudad | Coordenadas (x,y) | Número de envíos |
| --- | --- | --- |
| A | (5,10) | 5 |
| B | (6, 8) | 10 |
| C | (4, 9) | 15 |
| D | (9, 5) | 5 |
| E | (7, 9) | 15 |
| F | (3, 2) | 10 |
| G | (2, 6) | 5 |

4) Se desea establecer una localización para una nueva planta. En la siguiente tabla se muestran las coordenadas de  las fuentes de abastecimiento (Oi) y los destinos de productos terminados (Di),  las cantidades medias transportadas por mes (vi) y los costos unitarios de transporte (ci).

| Puntos | Coordenadas (x, y) | ci | vi |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | (10, 5) | 15 | 300 |
| O2 | (3, 8) | 25 | 300 |
| D1 | (4, 7) | 19 | 200 |
| D2 | (15, 10) | 17 | 600 |
| D3 | (13, 3) | 22 | 500 |

5)  Una empresa debe decidir la localización de una nueva planta. Los directivos han seleccionado un conjunto de factores que se consideran importantes para tomar la decisión y les han dado cierta ponderación (0-100%).  Se consideran como alternativas de localización 4 ciudades, las cuales han sido evaluadas de acuerdo a los factores antes señalados y utilizando una escala del 1 al 10.  La siguiente tabla muestra la ponderación de cada factor y el resultado de la evaluación de las alternativas.

| Factor | Ponderación | Ciudad |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
| Costos | 40 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| Disponibilidad de materia prima | 30 | 4 | 9 | 8 | 4 |
| Disponibilidad de personal | 20 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| Incentivos locales | 10 | 8 | 6 | 5 | 9 |

¿Qué ciudad debe elegirse?