## Slide 1: GENERACIÓN DE HIDROGRAMAS SINTÉTICOS MÉTODO DE C.O. CLARK
Prof. Ada Moreno
Facultad de Ingeniería
Escuela de Civil. Departamento de Hidráulica y Sanitaria
Hidrología

## Slide 2: MÉTODO DE CLARK
El Hidrograma Unitario de Clark es empleado cuando no se cuentan con datos de caudales de una creciente desencadenados por una tormenta (Fattorelli y Fernández, 2007).

## Slide 3
Lluvia
Caudales
Cuenca con información
Hidrograma unitario

## Slide 4
Lluvia
Caudales
Cuenca sin información
Hidrogramas Sintéticos

## Slide 5
Está basado en el principio de que el hidrograma total de una creciente es la suma de todos los hidrogramas aportados por las distintas subcuencas, debidamente modificados por el efecto de almacenamiento en el río (Ramírez, 2003).
MÉTODO DE CLARK

## Slide 6: CONSIDERACIONES DEL MÉTODO DE CLARK
Relación Tiempo - Area
Coeficiente de almacena-miento K
Tiempo de concentración

## Slide 7: MÉTODO DE CLARK

## Slide 8: PROCEDIMIENTO
Dividir la cuenca en varias subcuencas (trazado de isocronas)
Construir la relación tiempo - área
Transitar el hidrograma de entrada a través del embalse ficticio
Obtenido el hidrograma de salida, corregir sus unidades (Multiplicar por FC).
Hidrograma Unitario Instantáneo (HUI)

## Slide 9: PROCEDIMIENTO
Dividir la cuenca en varias subcuencas (trazado de isocronas)
Construir la relación tiempo - área
Transitar el hidrograma de entrada a través del embalse ficticio
Obtenido el hidrograma de salida, corregir sus unidades (Multiplicar por FC).
Hidrograma Unitario Instantáneo (HUI)

## Slide 10: TRAZADO DE ISOCRONAS
Las distintas subcuencas son delimitadas a través de las isocronas, las cuales son líneas que unen puntos con igual tiempo de concentración

## Slide 11: TRAZADO DE LAS ISOCRONAS
Dividir la longitud del cauce principal en tramos iguales, y cuyo número depende de la cantidad de isocronas a trazar

## Slide 12: TRAZADO DE LAS ISOCRONAS
Para el trazado de la primera isocrona, llevar la distancia Li sobre el cauce principal, obteniendo el punto 1

## Slide 13: TRAZADO DE LAS ISOCRONAS
Para el punto 1, estimar el tiempo de concentración:

## Slide 15: PROCEDIMIENTO
Dividir la cuenca en varias subcuencas (trazado de isocronas)
Construir la relación tiempo - área
Transitar el hidrograma de entrada a través del embalse ficticio
Obtenido el hidrograma de salida, corregir sus unidades (Multiplicar por FC).
Hidrograma Unitario Instantáneo (HUI)

## Slide 16: RELACIÓN TIEMPO – AREA (HIDROGRAMA DE ENTRADA)

## Slide 17: PROCEDIMIENTO
Dividir la cuenca en varias subcuencas (trazado de isocronas)
Construir la relación tiempo - área
Transitar el hidrograma de entrada a través del embalse ficticio
Obtenido el hidrograma de salida, corregir sus unidades (Multiplicar por FC).
Hidrograma Unitario Instantáneo (HUI)

## Slide 18: TRÁNSITO POR EMBALSE FICTICIO
ECUACIÓN DE MUSKINGUM
donde
O2: Caudal de salida al final del intervalo t.
O1: Caudal de salida al inicio del intervalo t.
I1: Caudal de entrada al inicio del intervalo t.
I2: Caudal de entrada al final del intervalo t.
C0, C1 y C2: Coeficientes de tránsito.

## Slide 19: TRÁNSITO POR EMBALSE FICTICIO
COEFICIENTES DE TRÁNSITO
Donde
X = 0, para embalse (ficticio)
K = 0,6Tc
t: Intervalo entre isocronas.

## Slide 20: TRÁNSITO POR EMBALSE FICTICIO
COEFICIENTES DE TRÁNSITO (Método de C.O. Clark

## Slide 21: PROCEDIMIENTO
Dividir la cuenca en varias subcuencas (trazado de isocronas)
Construir la relación tiempo - área
Transitar el hidrograma de entrada a través del embalse ficticio
Obtenido el hidrograma de salida, corregir sus unidades (Multiplicar por FC).
Hidrograma Unitario Instantáneo (HUI)

## Slide 22: CORRECCIÓN DE UNIDADES
El hidrograma obtenido hasta ahora aun no tiene las unidades de caudal, es por ello que los valores deben ser afectados por el siguiente factor de corrección (FC):
Pe: Precipitación efectiva en m.
A: Área de la cuenca en m2
t: Intervalo de tiempo entre isocronas en segundos.

## Slide 23: OBTENCIÓN DEL HIDROGRAMA DE ESCORRENTÍA DIRECTA A PARTIR DEL HUI
Para obtener los caudales generados por una tormenta de cualquier duración, utilizando el HUI, es necesario transformar la lluvia en precipitación instantánea

## Slide 24: EJEMPLO
Obtener el HUI para la cuenca de un río con un tiempo de concentración de 4 horas, un área de 450 km2, y las subcuencas se dividen de la siguiente manera:
Tiempo (h) | Área (km2)
0 - 1 | 75
1 - 2 | 134
2 - 3 | 123
3 - 4 | 118

## Slide 25: EJEMPLO…
Adicionalmente se pide estimar el hidrograma de escorrentía directa (Hed) generado en dicha cuenca por la tormenta mostrada en la tabla, considerando un índice de infiltración de 3,5 mm/h :
Tiempo (h) | Intensidas (mm/h)
0 - 1 | 4
1 - 2 | 5
2 - 3 | 3

## Slide 26: SOLUCIÓN
Las isocronas trazadas, indican las áreas de cada subcuenca, resultando ser los siguientes valores:
Tiempo (h) | Área (km2) | Área (%)
0 - 1 | 75 | 16,7
1 - 2 | 134 | 29,8
2 - 3 | 123 | 27,3
3 - 4 | 118 | 26,2
TOTAL | 450 km2 | 100%

## Slide 27
La relación tiempo - área estimada previamente, representa el hidrograma de entrada a la cuenca del río

## Slide 28: TRÁNSITO DEL HIDROGRAMA DE ENTRADA A TRAVÉS DE LA CUENCA…
ECUACIÓN DE MUSKINGUM
Si y

## Slide 30: Al restarle el índice de infiltración, se obtiene la intensidad efectiva
Tiempo (h) | Intensidad (mm/h)
1 | 4
2 | 5
3 | 3
Obtención del hidrograma de crecida o de Escorrentía Directa (Hed), a partir del HUI

## Slide 32: REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS
Fatorrelli, S., y Fernández, P. (2007). Diseño Hidrológico. Zeta Editores. Mendoza - Argentina.
Ramírez, M. (2003). Hidrología Aplicada. Universidad de Los Andes, Facultad de Ingeniería. Mérida - Venezuela.