Laboratorio de Circuitos Eléctricos

Semestre B2018. Prof. Ceballos

Práctica: Circuitos No-Lineales

PRE-LABORATORIO:

a) Realizar el Marco Teórico sobre procedimientos gráficos de análisis de Circuitos No lineales (basado en la Guía del Prof. Emidio Prata).

b) Buscar en la literatura como son las curvas características de un diodo 1N4148 y de un LED rojo. Para ello puede consultar en Internet y debe conseguir y estudiar “obligatoriamente” la hoja de datos de estos dos elementos. Estudiar las curvas (máximas corrientes, voltajes y potencias soportadas, voltajes de encendido). Estudiar los procedimientos gráficos para resolver circuitos no lineales.

El elemento A será el diodo LED Rojo y el elemento B será el paralelo de una resistencia de 1s0/g  con un diodo 1N4148 donde g representa el número de su grupo y s el número de la sección (trate de conseguir el valor entero mas cercano posible a 1s0/g).

Por ejemplo: sección 2 grupo 4, R=120/4=30.

c) Encuentre las corrientes y voltajes máximos permitidos en los elementos A y B.

d) Grafique a partir de simulaciones en Pspice o Matlab las curvas características del Elemento A y la del elemento B (paralelo de resistencia con diodo).

LABORATORIO:

# Parte No. 1

- Monte el siguiente circuito y para el primer elemento (Elemento A) tome 20 lecturas de corriente y voltaje en sus terminales para construir su curva característica, desde I=0 hasta la máxima corriente permitida por el elemento.

Tabla 1. Elemento A

| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- En el mismo circuito pero ahora con el Elemento B, tome también 20 lecturas para construir su curva característica (tome en cuenta la máxima corriente permitida por el elemento).

Tabla 2. Elemento B

| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Parte No. 2

Coloque los dos elementos (A y B) en serie y ajuste el voltaje total (combinación serie) a 2.2 Volts, 2.6 Volts y 2.8 Volts.  Anote los voltajes en cada elemento y la corriente.

| VTOTAL | VELEM 1 | VELEM 2 | I |
| --- | --- | --- | --- |

# Parte No. 3

Coloque los dos elementos en paralelo, ajuste la corriente total del paralelo en (g+1)0mA, por ejemplo si su grupo es el número 5 debe ajustar la corriente a 60mA. Anote las corrientes en cada elemento y el voltaje en el paralelo.

| ITOTAL | IELEM A | IELEM B | V |
| --- | --- | --- | --- |

INFORME:

- Realice el informe usando como referencia la guía del Prof. Emidio Prata.

- Aplicando el método gráfico de análisis de circuitos no lineales grafique las 2 curvas de manera adecuada para encontrar (gráficamente) el punto de operación (corriente) en la combinación serie de los elementos A y B para los tres valores de voltaje total medidos en el laboratorio (3 gráficas de intersección). Use Matlab, Excel u otro programa que le permita graficar los datos.

- Explique el funcionamiento del circuito estudiado en la Parte 3, en cuanto a corrientes y voltajes por cada dispositivo eléctrico.

- Analice los resultados y saque sus conclusiones.

Nota: Para el momento del laboratorio deben llevar los materiales necesarios, los cuales deben buscar con anterioridad en el taller.

# Text boxes

V

R

Elemento A

V

Elemento A

Elemento B

R

+

+

-

-

+

-

VTOTAL

V

R

Elemento A

Elemento B

+

-