Laboratorio de Circuitos Eléctricos – Cuadripolos

Pre – Laboratorio:

Realizar un marco teórico especificando las fórmulas a utilizar en la práctica (cuadripolos, , T, etc).

Realizar las tablas correspondientes.

Realizar simulaciones y cálculos, con los valores de resistencias que espera utilizar.

Estudiar Parámetros Imágen y cuadipolos.

Laboratorio y Postlaboratorio:

Para la siguiente práctica tome como referencia la guía de laboratorio de Circuitos Eléctricos del Prof. Emidio Prata.

- Monte el siguiente circuito (las resistencias deben ser de distintos valores y las debe buscar previamente en el taller).

- Por medio de un óhmetro, mida los parámetros del circuito abierto y cerrado

| Za1= | Za2= | Zc1= | Zc2= |
| --- | --- | --- | --- |

Compare estos valores medidos con los calculados previamente.

- Calcule las impedancias imagen

| Z01= | Z02= |
| --- | --- |

- Coloque como carga a la salida del cuadripolo un resistor de valor lo mas cercano posible a Z02

- Conecte a la entrada un oscilador con salida balanceada de 600 ohm ajustando la frecuencia a 500 Hz y una tensión de 5 Volt

- Anote las corrientes y voltajes de entrada y salida del circuito

| V1= | I1= | V2= | I2= |
| --- | --- | --- | --- |

- Calcule la impedancia de entrada (directamente con las resistencias del cuadripolo y de las carga)

| Z1= | V1/ I1= | Z01= |
| --- | --- | --- |
| Z2= | V2/ I2= | Z02= |

Explique las coincidencia de los datos.

- Quitando la resistencia RL mida el voltaje de Thévenin. Cortocircuite los terminales de salida y mida la corriente de corto Ic. Calcule la corriente de Norton.

| VTH= | IC= | IN= |
| --- | --- | --- |

| z2= | VTH/ IN= |
| --- | --- |

Calcule la impedancia Z2 como impedancia de Thévenin:

- Usando una caja decádica de resistores, coloque como carga tres valores mayores y tres menores que el valor de Z02 y anote las correspondientes corrientes de salida

| Resistencia |  |  |  | Z02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corriente |  |  |  |  |  |  |  |  |

En el informe trace la curva PL versus RL y discuta el resultado. También calcule la constante de transmisión y la razón de tensión y corriente. Compruebe los resultados experimentales con los calculados o simulados. Discuta las eventuales diferencias.

- Compruebe con las medidas realizadas que:

  - Za1=Z01/tanh (

  - Zc1=Z01*tanh (

  - Za2=Z02/tanh (

  - Zc2=Z02*tanh (

- Calcule la transformación en T y Delta del cuadripolo:

| T1= | T2= | T3= |
| --- | --- | --- |
| Δ 1= | Δ 2= | Δ 3= |

Monte el circuito, usando resistores de valores comerciales lo mas cercano posible a los valores calculados (use a lo máximo dos resistencias por valor).

- Mida los parámetros de los Cuadrípolos equivalentes.

|  | Za1 | Za2 | Zc1 | Zc2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuadripolo en T |  |  |  |  |
| Cuadripolo en Δ |  |  |  |  |

Calcule los parámetros de los Cuadrípolos equivalentes y compárelos con los medidos.

- Compruebe la equivalencia de los tres Cuadrípolos conectando la misma entrada y la misma carga a la salida. Anote las tensiones y corrientes  de entrada y salida de los Cuadrípolos.

|  | Vg | Rg | RL | V1 | I1 | V2 | I2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuadripolo Original |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadripolo en T |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuadripolo en Δ |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Vg

Cuadripolo