EJERCICIOS PROPUESTOS

CIRCUNFERENCIA

- Determine la Doble Proyección Ortogonal de una circunferencia que pasa por los puntos A, B y C.

A(40, 40, 10)

B(60, 80, 22)

C(80, 55, 34)

- Determine la Doble Proyección Ortogonal de una circunferencia que pasa por el punto A y es tangente a la recta “t” en el punto T.

A(65, 20, 26)

t[T(30, 20, 26); 1(65, 42, 00)]

- Determine la Doble Proyección Ortogonal de una circunferencia tangente a las rectas “m” y “n” y pasa por el punto A.

A(97, ??, 52)

m[1(50, 15, 12); 2(70, 07, 41)]

n[3(97, 44, 20); 4(??,??, 20)]

- Determine la Doble Proyección Ortogonal de una circunferencia que pasa por los puntos A y B y es tangente a la recta “t”.

A(40, 56, 40)

B(60, 78, ??)

m[1(21, 36, 00); 2(92, 00, 40)]

CILINDRO DE REVOLUCIÓN

- Determine las proyecciones diédricas de un cilindro recto de revolución sabiendo que A es un punto de la directriz inferior, M es el punto medio del eje y X es un punto sobre la recta que contiene a la generatriz BB’, opuesta a la generatriz AA’. Visibilidad.

A(40, 60, 40)

M(80, 55, 60)

X(100, 34, 66)

- Determine las proyecciones diédricas de un cilindro recto de revolución de radio 30mm y altura 70mm, tangente al plano ( según la recta “t”. El punto T es el pié de la generatriz de tangencia. Visibilidad.

([1(30, 00, 00); 2(100, 70, 00); 3(100, 00, 50)]

t[T(60, ??, 10); 1(110, ??, 30)]

- Determine las proyecciones diédricas de un cilindro recto de revolución conocidos los puntos A y B de la directriz inferior y A’ de la directriz superior. El radio del cilindro es de 20mm. Solución de menor cota. Visibilidad.

A(40, 30, 40)

B(60, 15, ??)

A’(80, 60, 80)

- Determine las proyecciones diédricas de un cilindro recto de revolución sabiendo que sobre la recta “m” se encuentran dos puntos opuestos de la directriz inferior, y sobre la recta “n” se hallan dos puntos opuestos de la directriz superior. El radio del cilindro es de 30mm. Visibilidad.

m[1(30, 15, 10); 2(65, 50, 60)]

n[3(40, -30, 50); 4(80,50, 20)]

- Determine las proyecciones diédricas de la sección producida por el plano ( en el cilindro del ejercicio N° 1. Visibilidad.

([1(40, 00, 82); 2(80, 55, 60); 3(100, 30, 48)]

- Determine las proyecciones diédricas de la sección producida por un plano paralelo a LT, que forma 45° con PH (trazas positivas) y pasa por el punto P(74, 44, 44), en el cilindro del ejercicio N° 2. Visibilidad.

- Determine las proyecciones diédricas de la sección producida por el plano ( en el cilindro del ejercicio N° 3. Visibilidad.

([1(140, 00, 00); 2(80, 00, 60); 3(80, 50, 00)]

CONO DE REVOLUCIÓN

- Determine la doble proyección ortogonal de un cono recto de revolución, sabiendo que el punto V es el vértice, 1 es un punto sobre la superficie y 2 es un punto sobre el eje del cono. La altura del sólido es de 70mm. Visibilidad.

V(15, 70, 70)

1(40, 40, 40)

2(60, 50, 40)

- Determine la doble proyección ortogonal de un cono recto de revolución tangente al plano ( según la generatriz VT. El radio del sólido es de 40mm. Tome la solución de mayor cota para O. Visibilidad.

([1(20, 00, 00); V(50, 15, 10), T(100, 33, 32)]

- Determine la doble proyección ortogonal de un cono recto de revolución, sabiendo que V es su vértice y que 1 y 2 son puntos sobre su superficie. Las generatrices miden 80mm y la altura del sólido es de 60mm. Tome la solución de menor vuelo para O. Visibilidad.

V(20, 100, 80)

1(50, 50, 40)

2(75, 60, 50)

- Determine la doble proyección ortogonal de un cono recto de revolución, sabiendo que las rectas V1 y V2 contienen a dos generatrices opuestas. La altura del sólido es de 80mm. Tome la solución de menor cota para la directriz. Visibilidad.

V(64, 100, 86)

1(81, 35, 15)

2(124, 35, 44)

- Determine la doble proyección ortogonal de la sección producida por el plano ( en un cono de revolución de centro en O, vértice V y radio 40mm.

([1(40, 00, 00); 2(87, 00, 99); 3(87, 83, 00)]

O(106, 42, 44)

V(48, 102, 109)

- Determine la doble proyección ortogonal de la sección producida por el plano ( en un cono de revolución de centro en O, vértice V y radio 64mm.

([1(137, 00, 00); 2(126, 00, -47); 3(126, 10, 00)]

O(72, 26, 31)

V(72, 89, 94)

- Determine la doble proyección ortogonal de la sección producida por el plano ( en cono de revolución de centro en O, vértice V y radio 33mm.

([1(66, 00, 00); 2(105, 00, 46); Traza horizontal paralela a la traza horizontal del plano de la directriz del cono]

O(64, 38, 31)

V(105, 79, 72)

ESFERA

- Determine la doble proyección ortogonal de una esfera, sabiendo que los puntos A, B, C y D se encuentran sobre su superficie.

A(25, 30, 40)

B(63, 53, 40)

C(52, 30, 25)

D(47, 09, 64)

- Determine la doble proyección ortogonal de una esfera, sabiendo que es tangente al plano ( en el punto T y que el punto A se encuentra sobre su superficie.

([1(53, 00, 00); 2(20, 00, 52); 3(70, 57, 00)]

A(50, 12, 51)

T(34, ??, 51)

- Determine la doble proyección ortogonal de una esfera, sabiendo que es tangente a la recta “m” en el punto T y que los puntos A y B se encuentran sobre su superficie.

m[T(30, 32, 33); 1(60, 25, 10)]

A(46, 28, 44)

B(30, 57, 67)

- Determine la doble proyección ortogonal de una esfera, sabiendo que es tangente al plano ( en el punto T y a la recta “m” en el punto T1. Tome la solución de mayor vuelo para T1.

m[1(30, 49, 75); 1(50, 30, 75)]

([1(20, 00, 00); 2(100, 00, 38); 3(100, 40, 00)]

T(85, 16, ??)

- Determine la doble proyección ortogonal de una esfera, sabiendo que es tangente al plano ( en el punto T y al plano ( en el punto T1. Tome la solución de menor cota para T1.

([1(92, 00, 00); 2(50, 00, 46); 3(150, 27, 00)]

([Paralelo a LT. Cota de traza vertical: 33mm, vuelo de traza horizontal: 35mm.]

T(43, ??, 29)