PROBLEMAS DE SUELOS. TEMA 2.

- DADOS n Y W, ENCONTRAR Gs PARA UN SUELO SATURADO. UTILICE UN ESQUEMA EN QUE FIGUREN SOLO LAS CANTIDADES CONOCIDAS.

- EN UN SUELO SATURADO SE CONOCEN EL PESO ESPECIFICO HUMEDO, DENSIDAD DE LA MUESTRA DE 2050Kg/m3, Y SU CONTENIDO DE AGUA, %W= 23%. ENCONTRAR Gs DE DICHO SUELO.

- EN UN SUELO SATURADO SE CONOCEN Gs= 2.65 Y Gm=1.80. CALCULE e Y %W DEL SUELO.

- CONOCIDOS e=0.6, Gs=2.75, S= 70% PARA UNA MASA DE SUELO, DETERMINE W COMO FUNCION DE ESTOS TRES PARAMETROS Y DETERMINE DENDIDAD HUMEDA Y DENSIDAD SECA.

- CONOCIDOS DENSIDAD SECA, SATURADA Y HUMEDA, DE UNA MISMA MUESTRA DE SUELO, DETERMINE e, Gs, Wsat, n Y Wh.

- EN UN SUELO PARCIALMENTE SATURADO SE CONOCEN e=0.60, Gs=2.75 Y S=70%.  ENCUENTRE W, DENSIDAD SECA (EN Kg/M3) Y DENSIDAD DE LA MUESTRA (EN Kg/M3)