UNIVERSIDAD DE LOS ANDES.

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA DE INGENIERIA QUÍMICA

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES UNITARIAS.

OPERACIONES UNITARIAS II

DELGADO LINARES GREGORIO

C.I. 13.926.848.

MERIDA, JUNIO DE 2001.

USOS DE LOS INTERCAMBIADORES:

Son diversos los usos que se le pueden acreditar a cada uno de  los tipos de intercambiadores existentes, pero en general,  los intercambiadores son usados para  recuperar calor entre dos corrientes en un proceso. Por ejemplo para algunos de los intercambiadores más usados actualmente, algunos de los usos que se conocen son los siguientes: (solo se discutirán los casos mas comunes)

INTERCAMBIADORES DE PLACAS

- Para uso industrial desde Farmacéutico, Alimenticio, Químico, Petroquímico, Plantas Eléctricas, Plantas Siderúrgicas, Marino y otros más.

- Torres de Enfriamineto secas.

- Calentadores de Agua y otros fluídos, mediante vapor.

- Enfriadores de Aceite.

- Recuperadores de Calor, particularmente con diferenciales cortos de temperatura.

- Manejo de sustancias corrosivas, medias.

- Enfraidores de agua salada.

- Para cualquier aplicación donde se requieren diferenciales cortos de temperatura.

- Para usos de refrigeración libres de congelación.

INTERCAMBIADORES COMPACTAS DE PLACAS SOLDADAS

- Para uso de Refrigeración: como Evaporadores, Condensadores, Subenfriadores, Desupercalentadores y  Evaporadores de Cascada/Condensadores.

- Para Procesos tales como :

  - Calentadores mediante vapor

  - Condensador de vapor

  - Enfriadores de Nitrógeno Líquido

  - Enfriadores de Aciete Hidráulico, etc.

I

NTERCAMBIADORES DE DOBLE TUBO:

- Adecuado para trabajar en aplicaciones líquido-líquido y en general para los procesos donde los intercambiadores de placas no se puedan utilizar.

- Industrias Alimentaría, Química, Petroquímica, Farmacéutica, etc.

INTERCAMBIADORES DE CASCO Y TUBOS

- Vapor / Agua, para condensar vapor y / o calentar agua.

- Aceite / Agua, para enfriar aceite en sistemas de lubricación o hidráulicos y transformadores electricos.

- Vapor / Combustóleo, para calentar combustóleo en tanques de almacenamiento, fosas de recepción y estaciones de bombeo.

- Aire / Agua, para enfriar aire como Post-enfriadores de compresor de aire               (after - coolers).

- Refrigerante / Agua, para condesar refrigerantes.

- Intercambiadores de calor para procesos químicos y/ o petroquímicos; fabricados en acero al carbón, acero inoxidable y / o aceros especiales.

- Chilers ( Intercambiadores de calor para enfriar agua con gas refrigerante ) para unidades de agua helada

- Inter - Enfriadores y Post - Enfriadores para compresores Atlas Copco.

- Inter - enfriadores y Post - Enfriadores para compresores Ingellson Rand.

INTERCAMBIADORES DE CASCO Y TUBO DE GRAFITO

- Para Procesos químicos altamente corrosivos ( Manejo de Acidos y bases en bajas concentraciones).

- Diseño, fabricación y reparación.

INTERCAMBIADORES DE CALOR.-

La aplicación de los principios de la transferencia de calor al diseño de un equipo destinado a cubrir un objeto determinado en ingeniería, es de capital importancia, porque al aplicar los principios al diseño, se debe trabajar en la consecución del importante logro que supone el desarrollo de un producto para obtener provecho económico. {1}

El equipo de transferencia de calor se define por las funciones que desempeña en un proceso. Los intercambiadores recuperan calor entre dos corrientes en un proceso. Los calentadores se usan primeramente para calentar fluidos de proceso, y generalmente se usa vapor con este fin. Los enfriadores se emplean para enfriar fluidos en un proceso, el agua es el medio enfriador principal. Los condensadores son enfriadores cuyo propósito principal es eliminar calor latente en lugar de calor sensible. Los hervidores tienen el propósito de suplir los requerimientos de calor en los procesos como calor latente. Los evaporadores se emplean para la concentración de soluciones por evaporación de agua u otro fluido. (Algunos de los equipos antes descritos se muestran en la figuras mostradas a continuación){2}

Condensador                                                         Cambiador de Calor

Enfriador                                                  Caldera de Recuperación de Calor de tres etapas

En general, un cambiador de calor es un aparato recorrido por dos o más medios, uno de los cuales cede a los demás calor o frío.{3} Si un proceso químico debe desarrollarse de una forma prevista de antemano, será preciso realizarlo a una determinada temperatura. Las reacciones ponen en juego, en general, considerables cantidades de calor. Casi siempre resulta conveniente enfriar los productos de la reacción en un enfriador. El calor así recuperado, puede utilizarse para recalentar otros productos o para precalentar los empleados en el propio proceso. Incluso es obligado a veces proceder a este precalentamiento, a fin de obtener temperaturas bastantes elevadas para que el proceso de fabricación se desenvuelva normalmente. Se ha reconocido que el empleo juicioso de los balances térmicos conduce a resultados interesantes, en lo que respecta a la rentabilidad. Desde este punto de vista, el cambiador de calor aparece como un órgano particularmente importante de las instalaciones químicas. (un ejemplo de un intercambiador se muestra en la siguiente figura)

Calentador de Gas

# TIPOS DE INTERCAMBIADORES DE CALOR.-

Los intercambiadores de calor se pueden clasificar en muchas formas diferentes. Una forma consiste en basar la clasificación en las direcciones relativas del flujo de los fluidos calientes y frío, dando lugar a términos como fluidos paralelos, cuando ambos fluidos se mueven en la misma dirección; flujo encontrado, cuando los fluidos se mueven en paralelo pero en sentido opuesto; y flujo cruzado, cuando las direcciones de flujo son mutuamente perpendiculares.

Otra manera  de clasificar los intercambiadores de calor, es mediante la estructura  y uso de los mismos,  como se muestra a continuación:

.- INTERCAMBIADORES DE CORAZA Y TUBO:

Los intercambiadores del tipo de coraza y tubo (como el mostrado en la figura # 3) constituyen la parte más importantes de los equipos de transferencia de calor sin combustión en las plantas de procesos químicos. (aun cuando se está haciendo cada vez mayor hincapié en otros diseños).

FIGURA # 3 Intercambiadores de Casco y Tubo

General, el intercambiador coraza (carcaza) y tubo, consiste en una serie de tubos lineales colocados dentro de un tubo muy grande llamado coraza (como se aprecia en la figura anterior) y representan la alternativa a la necesidad de una gran transferencia de calor. Dentro de este tipo de intercambiadores  (de coraza y tubo), dependiendo a su construcción  se puede conseguir diferentes tipos  como los son:

.- Intercambiador de calor de espejo fijo (ver figura # 4): los intercambiadores de espejo fijo se utilizan con mayor frecuencia que los de cualquier otro tipo y la frecuencia de su utilización se ha incrementado en años recientes. Los espejos se sueldan a la coraza. Por lo común, se extienden más allá de la coraza y sirven como bridas a la que sujetan como pernos los cabezales del lado de los tubos. Esta construcción requiere que los materiales de la coraza y los espejos se puedan soldar entre sí.

FIGURA # 4.

.- Intercambiador de calor de tubo en U (ver figura # 5): el haz de tubos consiste en un espejo estacionario, tubos en U (o de horquilla), deflectores o placas de soporte y espaciadores y tirantes apropiados. El haz de tubos se puede retirar de la coraza del intercambiador de calor. Se proporciona un cabezal del lado del tubo (estacionario) y una coraza con cubierta integrada, que se suelda a la coraza misma. Cada tubo tiene la libertad para dilatarse o contraerse, sin limitaciones debidas a la posición de los otros tubos. (los rehervidores de calderas, los evaporadores, etc., son con frecuencia intercambiadores de tubo en U con secciones ampliadas de la coraza para la separación del vapor y el líquido)

FIGURA # 5

.- El calentador de succión del tanque (ver figura # 6): contiene un haz de tubo en U. Este diseño se utiliza con frecuencia en tanques de almacenamiento al aire libre, para combustóleos pesados, alquitrán, etc., cuya viscosidad se debe reducir para permitir el bombeo adecuado.

FIGURA # 6

.- Intercambiador de anillo de cierre hidráulico (ver figura # 7): esta construcción es la menos costosa de los tipos de tubos rectos y haz desmontable. Los fluidos del lado de la coraza y del lado del tubo se retienen mediante anillos de empaque distintos separados por un anillo de cierre hidráulico y se instalan en el espejo flotante.

FIGURA # 7

.- Intercambiador de cabezal flotante con empaque exterior (ver figura # 8): el fluido del lado de la coraza se retiene mediante anillos de empaque, que se comprimen dentro de un prensaestopas mediante un anillo seguidor de junta. Esta construcción fue utilizada con frecuencia en la industria química; sin embargo, su empleo ha disminuido en los años recientes.

FIGURA # 8.

.- Intercambiador de cabezal flotante interno (ver figura # 9): el diseño de cabezal flotante interno se utiliza mucho en las refinerías petroleras, pero su uso ha declinado en años recientes. En este tipo de cambiador de calor el haz de tubos y el espejo flotante se desplaza (o flota) para acomodar las dilataciones diferenciales entre la coraza y los tubos.

FIGURA # 9

.- Intercambiador de cabezal flotante removible (ver figura # 10): la construcción es similar a la del intercambiador de cabezal flotante interno con anillo dividido de respaldo, con la excepción de que la cubierta del cabezal flotante se sujeta directamente con pernos en el espejo flotante. Esta característica reduce el tiempo de mantenimiento durante la inspección y las reparaciones.

FIGURA # 10

.- INTERCAMBIADOR DE DOBLE TUBO:

Este tipo de cambiador de calor esta formado por uno o más tubos pequeños contenidos en un tubo de diámetro más grande. Al tubo externo se le llama anulo. ( en las siguientes figuras se ejemplifica este tipo de intercambiador )

Intercambiadores de doble Tubo

.- INTERCAMBIADORES DEL TIPO DE PLACA (ver figura # 12):

FIGURA # 12

Existen intercambiadores de tipo de placa en varias formas: en espiral, de placa (y armazón), de aleta con placa soldada y de aleta de placa y tubo.

.- Intercambiadores de placa en espiral: el intercambiador de placa en espiral se hace con un par de placas laminadas para proporcionar dos pasos rectangulares relativamente largos para los fluidos con flujo en contracorriente. La trayectoria continua elimina la inversión del flujo (y la caída consiguiente de la presión), las desviaciones y los problemas de dilataciones diferenciales. Los sólidos se pueden mantener en suspensión.(como se muestra en la figura)

.- Intercambiadores de placa y armazón: los intercambiadores de placa y armazón consisten en placas estándares, que sirven como superficies de transferencia de calor y un armazón para su apoyo.(ver siguiente figura)

.- Intercambiador de calor de aleta y placa con soldadura fuerte: la superficie de transferencia de calor de aleta y placa se compone de una pila de capas, cada una de las cuales consiste en una aleta corrugada entre láminas metálicas planas, selladas en los dos lados mediante canales o barras, para formar un paso para el flujo del fluido.(como se muestra en la figura)

.- Superficie de placa, aleta y tubo: las aletas rectangulares se perforan, forman, acampanan y apilan antes de que se inserten los tubos en las abrazaderas de las aletas y se dilaten para producir la superficie de placa, aleta y tubo.

.- INTERCAMBIADORES DE BLOQUES DE GRAFITO (ver figura # 13):

Los intercambiadores cúbicos de grafito impermeable consiste en cubos sólidos, perforados con hileras de orificios paralelos que están en ángulo recto con los superiores y los inferiores. Los cabezales sujetos con pernos a los lados opuestos de las caras verticales del cubo proporcionan el flujo del fluido de proceso a través del bloque. Los cabezales apropiados en las caras verticales restantes dirigen el medio de calentamiento o enfriamiento a través de los intercambiadores.

También hay un intercambiador de tipo de bloque que consiste en una serie de bloques cilíndricos de grafito impermeable con pasajes radiales y axiales. El intercambiador del bloque cúbico de grafito no está sujeto a daños a partir de choque mecánico, como sucede con el intercambiador de coraza y tubo del mismo material.

FIGURA # 13

.- ENFRIADORES EN CASCADA:

Los enfriadores en cascada consisten en una serie de tubos montados horizontalmente, uno sobre otros. Se denominan a veces enfriadores de trombón, enfriadores de goteo o de serpentín. El agua de enfriamiento de un deposito de distribución se desliza sobre cada tubo y, a continuación,  va a un dren. El fluido caliente circula generalmente en flujo a contracorriente, del fondo a la parte superior del grupo de tubos. Existen enfriadores en cascada de vidrio, grafito impermeable, hierro colado y otros materiales.

.- ENFRIADORES ATMOSFÉRICOS:

Las secciones atmosféricas consisten en tubos lisos arreglados en haces de tubos rectangulares, que se instalen encima de estanques de agua en la parte inferior de una torre de enfriamiento. El fluido de proceso o el agua de enfriamiento primario fluye dentro de los tubos.

.- INTERCAMBIADOR TUBULAR TIPO BAYONETA:

Este tipo de intercambiadores son útiles cuando existe una diferencia extrema de temperatura entre los fluidos del lado de la coraza y lado del tubo, ya que todas las partes sujetas a expansión diferencial son libres para moverse, independientes entre si. Esta construcción única no sufre falla debido al congelamiento del condensado de vapor, porque el vapor en la parte interna del tubo funde cualquier hielo que pueda formarse durante períodos de operación intermitente. Los costos son relativamente altos, ya que sólo los tubos externos del haz transfieren calor al fluido del lado de la coraza. Los tubos internos no son apoyados. Los tubos externos son apoyados por deflectores convencionales o placas de apoyo.

.- INTERCAMBIADORES DE TUBO EN ESPIRAL:

Los intercambiadores de tubo en espiral consisten en un grupo de serpentines concéntricos arrollados en espiral, por lo general conectados por múltiples (manifolds). Entre sus características se incluye flujo a contracorriente, eliminación de las dificultades de la expansión diferencial, velocidad constante y compactación.

.- INTERCAMBIADORES DE TUBO EN ESPIRAL PARA SERVICIO CRIOGÉNICO:

En algunos de los intercambiadores de servicio criogénico se requiere que exista reversibilidad termodinámica con pequeñas diferencias en temperaturas y es en estos casos cuando se utilizan unidades del tipo espiral. Los intercambiadores en planta para la separación de aire llevan el gas de alta presión dentro de los tubos y el gas de baja presión fuera de los mismos en una combinación de flujos a contracorriente y cruzado.

.- INTERCAMBIADORES DE PELÍCULA DESCENDENTE:

Las principales ventajas de estos intercambiadores de calor son la alta velocidad de transferencia de calor, la existencia nula de caída de presión interna, corto tiempo de contacto (característica muy importante para materiales sensibles al calor), facilidad de acceso a los tubos para su limpieza y, en algunas ocasiones, prevención de fugas de un lado a otro.

Estos intercambiadores de calor se utilizan en diversos servicios, como se describe a continuación:

ENFRIADORES Y CONDENSADORES DE LIQUIDOS.

EVAPORADORES.

ABSORVEDORES.

CONGELADORES.

.- INTERCAMBIADORES DE CALOR DE TEFLÓN:

.- INTERCAMBIADORES DE SUPERFICIE ESCARIADA (RASPADA):

Los intercambiadores de superficie escariada tienen un elemento rotatorio con hojas unidas a un soporte para presionar o raspar la superficie interna. Los intercambiadores de superficie escariada son particularmente adecuados para la transferencia de calor con cristalización, transferencia de calor con gran ensuciamiento de la superficie, transferencia de calor con extracción por disolventes y para transferencia de calor de fluidos de alta viscosidad. Este tipo de intercambiador de utiliza mucho en las plantas de ceras y parafinas y en las plantas petroquímicas, para cristalización.

Hoja escariadora de intercambiador de superficie raspada.-

.- INTERCAMBIADORES DE CALOR ENFRIADOS POR AIRE:

.- EVAPORADORES:

Los evaporadores se emplean para la concentración de soluciones por evaporación de agua u otro fluido.

Los evaporadores se pueden clasificar como sigue:

1.- Medio de calentamiento separado del líquido en evaporación del líquido en evaporación, mediante superficies tubulares de calentamiento.

2.- Medio de calentamiento confinado por serpentines, camisas, paredes dobles, placas planas, etc.

3.- Medio de calentamiento en contacto directo con el líquido en evaporación.

4.- Calentamiento mediante la radiación solar.

Tipo de Evaporadores: Circulación forzada. a) Circulación forzada. b) Circulación forzada de tubo sumergida c) Cristalizador del tipo de Oslo. d) Vertical de tubo corto, e) De calandria y hélice, f) Vertical de tubo largo, g) Vertical de tubo largo con recüculadón. A) De película descendente, t) Evaporador de tubo horizontal. C, condensado, F, alimentación, G. ventila, P, producto, S, vapor de agua, V, vapor, ENT ' T, salida de arrastre separado.

.- INTERCAMBIADORES DE CALOR PARA SÓLIDOS:

1.- EQUIPOS PARA SOLIDIFICACION:

Equipos de transferencia de        Equipos de transferencia de calor para la solidificación

calor para la solidificación.          por lotes. Tipo de transportador vibratorio.

2.- EQUIPOS PARA FUSION DE SOLIDOS:

3.- EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR PARA SÓLIDOS LAMINADOS:

Equipos de Iransferencia de calor para la fusión de sólidos, a) Tipo de tanque horizontal  b) De caldcn agitada c) Molino de tambor doble

4.- EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR  PARA SOLIDOS DIVIDIDOS.-

BIBLIOGRAFÍA.-

[1].- HOLLMAN, J. P. “TRANSFERENCIA DE CALOR”. Editorial Mc GRAW HILL. 8° Edición.

[2].- KERKN, Donald. “PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR”. Editorial CONTINENTAL S.A. México 1998.

[3].- PERRY.  “MANUAL DEL INGENIERO QUÍMICO”. Editorial Mc GRAW – HILL. Barcelona 1996.

[4].- GREGORIG, Romano. “ CAMBIADORES DE CALOR”. Ediciones URMO S.A.  España 1979.