Mérida, 04 de junio de 2010

Fisicoquímica para Ingenieros Químicos. Sección 01.

Prof.  Ronald Márquez

5° Examen Parcial

Nombre: ______________________________________________________

- (4 Puntos) Se tomaron 500 mL  de una solución de 0.1N de KCl y se introdujeron en dos aparatos de Hittorf que funcionan con electrodos de Plata/Cloruro de Plata. La carga se midió en un columbiometro en serie que arrojó 121mL de hidrógeno medido a 25ºC y 1atm de presión para cada aparato Hittorf. Al final de la experiencia una alícuota de 25mL de anolito contenía 0.002 equiv. Se pide calcular:

a)       Números de transporte

b)       Concentración final en el catolito

c)       Corriente que pasa por la celda si se electrolizó durante 3min

- (4 Puntos) Se construye la celda Pt / H2 (1atm) / KOH 0.01 // HCl 0.01 / H2 (1atm) /Pt La Fem es 0.5874V. Calcular Kw.

Se construye la pila: Hg / Hg2Br2 (s) / KBr 0.1M // KCl 0.1M / Hg2Cl2 (s) / Hg Donde el electrodo de la derecha es de referencia con Eº = 0.3335 V. La pila tiene a 25ºC un E = 0.1271 y  del KBr 0.1M = 0.772. Calcular el Kps del Hg2Cl2 (s).

3	(6 Puntos) A 25ºC una celda llena con una solución de KCl 0,01 1 mol/dm3 ofrecía una resistencia de 484 ohmios. Datos la conductividad específica del KCl 0,01 mol/dm3 a 25ºC es de 1,409 mS/cm.

Calcule la constante de la celda.

En la misma celda con soluciones de acido acético se obtuvieron a 20ºC los datos siguientes:

| Normalidad | 0,0015 | 0,02 | 0,025 | 0,050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conductividad *10E4 (S/cm) | 0,9059 | 1,0536 | 1,1928 | 1,7352 |

Calcule el (o para el acido acético a 20ºC.

Calcule el grado de disociación del ácido acético para cada concentración.

Estime la fuerza iónica y el coeficiente de actividad medio para cada concentración según la ley limite de Debye-Huckel.

Calcular la constante termodinámica de la disociación del acido a esta temperatura.

4	(6 Puntos) Para el estudio del Diagrama potencial-pH del Cu se considera una concentración de trabajo de 0,01 mol/L. Las especies químicas que intervienen son:

Cu (metal sólido), iones Cu+ y Cu+2, y los precipitados sólidos Cu(OH)2 y Cu2O

Eº (Cu+/Cu) = 0,52 V, Eº (Cu+2/ Cu) = 0,34 V y Eº (Cu+2/ Cu+) = 0,16 V

Cu2O + H2O =  2 Cu+ + 2 HO-	pKs1 = 28

Cu(OH)2 = Cu+2 + 2 HO-		pKs2 = 20

Determine el valor de pH para los el cual comienza a precipitar el Cu(OH)2.

Trace parte del diagrama potencial-pH, trazando los limites de para las distintas especies.

Datos

Las conductividades equivalentes a dilución infinita de algunas sales y ácidos fuertes

Para electrolitos fuertes la influencia de la Temperatura será: