Ejercicios de Fisicoquímica

Ternarios

- Una solución compuesta por 10%A y 20%B se utiliza para preparar cristales de sal doble hidratados. ¿Cuánto A puro y cuanta solución ha de mezclarse para obtener 1000Kg de cristales? (Fig.1)

- Una solución saturada de A se mezcla con cristales puros de B para formar la sal hidratada. (1000Kg). (Fig.1)

a)¿Cuanto ha de mezclarse?

b)¿Cuánta agua se debe agregar?

c)¿Cuánta agua ha de evaporarse si se quiere dejar 5% de humedad en los cristales?

Fig. 1.

- El sistema mostrado presenta 4 cristales posibles, a saber, A(s), B(s), B.H2O(s), B.2H2O(s). (Fig. 2)

a) ¿A que temperatura cristaliza B.H2O?

b) ¿A que temperatura cristaliza B.2H2O?

c) ¿Puede cristalizar B puro?

- Una solución saturada de B a 60ºC se enfría a 20ºC ¿Qué se obtiene si habían 1000Kg de sol. saturada? (Fig. 2)

- Se mezclan partes iguales de A y sol. de B saturada a 60ºC, luego se agrega agua hasta disolver todos los cristales y se enfría hasta 20ºC. ¿Qué se obtiene por 1000Kg de mezcla inicial? (Fig. 2)

20ºC

60ºC

Fig. 2

- En una industria se tienen como reactivos 1000Kg de solución C y cristales B (Fig. 3):

- ¿Qué cantidad de B es necesario agregar para producir el máximo de cristales hidratados (H) si se opera a 60ºC?

- La solución residual se utiliza para preparar cristales BnH2O y H enfriando hasta 20ºC. Calcule la cantidad total de cristales BnH2O producidos.

20ºC

C+  	60ºC

BnH2O

H

Fig. 3

R.1. 2308Kg de sol. y 132Kg de A; R.2. a) 908Kg de s.s. de A y 462Kg de B, b) 342.5Kg de H2O,

c) 669.5Kg de H2O; R.5. 743Kg de s.s. de A, 992Kg de B2H2O y 359Kg de A;

R.6. a) 137Kg de B, b) 39Kg de BnH2O

- Se dispone de cantidades suficientes de solución saturada de A en agua (10$/Kg), solución saturada de B en agua (44$/Kg), cristales de A puros (25$/Kg) y agua pura (0.5$/Kg). (Fig. 4).

En la empresa donde usted trabaja se pretenden despachar 500Kg de sal A3B hidratada y se proponen dos procesos distintos, para obtenenrla por evaporación isotérmica, mezclando solución saturada de B con solución saturada de A o mezclando solución saturada de B con A puro. Realice el balance completo para cada proceso y escoja el más rentable (Especificando las masas que debe mezclar para obtener la sal hidratada).

Binarios

- Se enfrían soluciones de dioxano y anisol obteniéndose los datos de la tabla inferior. Con ellos constrúyanse el diagrama Tvs.Xdioxano

| Xdioxano | Ruptura (K) | 1º parada (K) | 2º parada (K) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 236 |  |
| 0,05 | 234 | 232 |  |
| 0,1 |  | 232 |  |
| 0,15 | 237 | 232 |  |
| 0,25 | 244 | 232 |  |
| 0,33 | 247 | 232 |  |
| 0,4 |  | 248 | 232 |
| 0,44 | 251 | 248 | 232 |
| 0,46 | 253 | 248 | 232 |
| 0,5 | 255 | 248 | 232 |
| 0,6 | 262 | 248 |  |
| 0,7 | 268 | 248 |  |
| 0,8 | 273 | 272 | 248 |
| 0,87 | 278 | 272 | 248 |
| 1 | 284 |  |  |

Respuesta:

# Text boxes

A

B

H2O

H2O

A

B

A

B

H2O

B

A

H2O