Mérida, 8 de febrero de 2010

Fisicoquímica para Ingenieros Químicos. Sección 01.

Prof.  Ronald Márquez

Nombre:_______________________________________________________

1° Examen Parcial

Nota: 0,5 puntos corresponden a la actividad realizada en clase

1. Un medicamento se produce a través de la polimerización de un monómero en la industria farmacéutica. El monómero se disuelve inicialmente en agua a temperatura de 25°C a través de un mezclador y es calentado en un intercambiador de calor con vapor saturado a 145 psig hasta una temperatura 10°C menor al punto de ebullición de la solución. La solución caliente se alimenta a un reactor de polimerización que opera bajo una atmósfera de nitrógeno a una presión de 14,7 psi por encima de la presión osmótica de la solución polimérica producida. La solución absorbe nitrógeno (coeficiente de bunsen = 0,0143) al estar en contacto con ella. La reacción posee la siguiente estequiometría: 3A->B, donde A es el monómero y B el polímero. La reacción posee una conversión del 100% y el reactor opera isotérmicamente. Un operador toma una muestra de la solución polimérica y se analiza en el laboratorio midiéndose un descenso crioscópico de 1°C. El producto proveniente del reactor es filtrado a través de un equipo de ósmosis inversa que posee una membrana porosa, generando una caída de presión igual a la presión osmótica de la solución. La filtración genera dos productos: un filtrado de 0,5 L/s de solución con un 0,1% del polímero y un retenido con un flujo de 5000 Kg/día conformado por un 90% del medicamento producido y 10% de agua, el cual es el producto de la planta. El filtrado acuoso es sometido a un proceso de extracción con una eficiencia del 95% para reutilizar el agua generada. Se utiliza como extractante una solución de kerosene con un coeficiente de extracción E=3,5 y un flujo de 1 L/s por etapa. El orgánico rico es regenerado con una solución acuosa con un coeficiente de reextracción R=5 en 5 etapas. Se requiere una eficiencia del 98%.

Calcular:

- La tempera de ebullición de la solución acuosa alimentada al intercambiador de calor si este opera a 770 mmHg. (3 ptos)

- Las libras por hora de vapor saturado necesarias para calentar la solución acuosa inicial. Asuma que el vapor aporta solo calor latente. (3 ptos)

- El peso molecular del polímero producido. (3 ptos)

- La presión osmótica de la solución producida en el reactor. (3 ptos)

- Los pies cúbicos estándar de nitrógeno que se desprenden en la salida del proceso de filtración con membranas. (3,5 ptos)

- El número de etapas en el proceso de extracción y el volumen total requerido en la reextracción. (4 ptos)

Nota: Calcule los Kb y Kf en caso de necesitarlos

Duración del examen 2h30min