Mérida, 22 de mayo de 2014

Fisicoquímica para IQ

Prof.  Ronald Márquez

Nombre:_______________________________________________________

2° Examen Parcial

1.  El carbonato de sodio se produce en la industria como reactivo para la fabricación de vidrio. El diagrama de fases Na2CO3-NaHCO3-H2O a 25ºC se muestra en la Fig. 1

Figura 1.  Diagrama de fases Na2CO3-NaHCO3-H2O a 25ºC

La Laguna de Urao en Lagunillas edo. Mérida es un reservorio natural de agua rico en carbonatos, donde se encuentran carbonatos de sodio disueltos en solución. La composición del agua de la Laguna de Urao es  18,1% de Na2CO3, 3,0% de NaHCO3  y 78,9% de H2O. Se propone un proceso para utilizar el agua de la Laguan de Urao para producir Na2CO3 para la industria de producción del vidrio a través del siguiente proceso. Se dispone de 1000 kg de solución y se evapora para separar los cristales NaHCO3.Na2CO3.2H2O. Estos cristales son transportados hasta la planta de carbonatación y calcinación, donde se disuelven hasta solución saturada agregando agua y luego la solución se carbonata a través de la reacción:

Na2CO3 + CO2 + H2O -> 2NaHCO3

El proceso de carbonatación consiste en una torre donde se coloca la solución y se inyecta CO2 a 10 atm a 25ºC, produciéndose la reacción.

Luego de la carbonatación y de transformar todo el Na2CO3 presente en solución en NaHCO3, lo que se obtiene es una solución de 33% de NaHCO3 y 67% de agua.

Esta solución se utiliza para producir NaHCO3 por evaporación isotérmica, se requiere que los cristales sean homogéneos y grandes.

Finalmente se obtiene Na2CO3 por calcinación del NaHCO3 a través de la reacción

2NaHCO3 -> Na2CO3 (s) + CO2 (g) + H2O (g)

El Na2CO3 producido se requiere para la obtención de cristales Na2CO3.H2O.

El diagrama binario del sistema Na2CO3 - H2O se muestra en la Fig. IV.2. la zona 5 es de equilibrio entre Na2CO3.7H2O y Na2CO3.H2O. La zona 7 de equilibrio Na2CO3.H2O y solución saturada

Calcular:

a) ¿Cuanto NaHCO3 se produce? y ¿cuánta agua se evapora? (4 ptos)

b) ¿Cuánto Na2CO3 se produce por calcinación? (3 ptos)

c) Identifique en el diagrama binario cada una de las zonas de equilibrio y los puntos característicos (3 ptos)

d) ¿Cuánta agua debe agregar para obtener los cristales  Na2CO3.H2O? (2 ptos)

2. El proceso de extracción de aceite de maíz se puede realizar a través de la utilización de surfactantes, colocando en contacto los "pellets" de maíz en contacto con una solución de un nuevo tipo de surfactantes llamados surfactantes extendidos y agua. En la Figura 3 se muestra el diagrama de fases para el sistema agua-aceite de maíz-surfactante extendido a 0% de NaCl y 3% de NaCl. Si se agrega una solución acuosa con 10% de surfactante, en una relación de 50% de aceite 50% de solución. Indique: a) ¿Cuál de los sistemas es el más adecuado para realizar la extracción del aceite de maíz? (2 ptos) b) ¿Qué cantidad de fase rica en aceite se produce? (3 ptos) c) ¿Cuál es la composición de las fases que se producen? (3 ptos)

0% NaCl						3% NaCl

Figura 3. Diagrama de fases surfactante extendido-aceite de maíz-agua

# Text boxes

Surfactante extendido

Surfactante extendido

Aceite de maíz

Aceite de maíz

Lo más importante es siempre intentar!