Ejercicios Equilibrio L-V

- El gas asociado es producido en pozos de producción de petróleo. El diagrama de flujo del proceso de separación es el siguiente:

T1y T2:Torres de destilación, S1 y S2: Separadores

Calcular:

- Temperatura de la alimentación al separador S1

- A que presión debe operar el separador S2 para que condense el 40% de la mezcla

Nota: Deduzca las ecuaciones flash en caso de que las vaya a utilizar

- El etileno producido en la parte 1 es utilizado para producir etanol por hidratación de etileno, el diagrama de flujo se presenta a continuación:

Determinar la presión con que debe operarse el separador S3

Datos: P*agua=6.36 psi, P*etanol=14.6 psi

Ecuación de Van Laar:

A12=1 (agua), A21=0.845 (etanol)

# Text boxes

C2H4

C2H6

C3H8

nC4

iC4

nC5

nC6

nC7

Gas asociado al petróleo

T1

S1

S2

C2H4 20%

C2H6 30%

C3H8 25%

nC4 10%

iC4 10%

nC5 5%

nC4 20%

iC4 30%

nC5 30%

nC6 15%

nC7 5%

Gasolina

T2

Etileno

Líquido Saturado

P = 110 psia

Líquido Saturado

T = 50 ºC

Etileno

Agua

%molar

Etanol  65%

Agua    35%

T=172.7ºF

S3

Condensa el 30% de la alimentación