Mérida, 06 de junio de 2011

Fisicoquímica para Ingenieros Químicos. Sección 01.

Prof.  Ronald Márquez

2° Examen Parcial

Nombre: ______________________________________________________

- El gas asociado es producido en pozos de producción de petróleo. El diagrama de flujo del proceso de separación es el siguiente:

T1y T2:Torres de destilación, S1 y S2: Separadores

Calcular:

- A qué presión debe operar el separador S2 para que condense el 50% de la mezcla (5 ptos)

- Un proceso de separación utiliza una mezcla de etano y propano. Indique a través de un diagrama de bloques los pasos que hay que seguir para realizar un diagrama P vs T. Dibuje esquemáticamente el diagrama y explique el fenómeno de condensación retrógrada. (5 ptos)

- El etileno producido en la parte 1 es utilizado para producir etanol por hidratación de etileno, el diagrama de flujo se presenta a continuación:

- Dibuje el diagrama T vs x,y y y vs x para el sistema etanol-agua. ¿Si el separador S3 opera a presión constante, cuál es la temperatura del separador? (5 ptos)

- Determine cuantos separadores son necesarios para obtener un destilado de composición azeótropica si en cada uno de ellos condensa el 25% de la alimentación (5 ptos)

Datos:

Ecuación de Van Laar:

A12=1 (agua), A21=0.845 (etanol)

Ecuación Flash:

# Text boxes

C2H4

C2H6

C3H8

nC4

iC4

nC5

nC6

nC7

Gas asociado al petróleo

T1

S1

S2

CH4 10%

C2H4 20%

C2H6 25%

C3H8 20%

nC4 10%

iC4 10%

nC5 5%

C2 5

C3 10

nC4 20%

iC4 30%

nC5 20%

nC6 5%

Gasolina

T2

Etileno

Líquido Saturado

P = 110 psia

Líquido Saturado

T = 50 ºC

Condensa el 25% de la alimentación

S3

%molar

Etanol  30%

Agua    70%

P=485 mmHg

Agua

Etileno