Mérida, 28 de mayo de 2008

Química Industrial II. Sección 02.

Prof.  Ronald Márquez

1° Examen Parcial

1. Un Gasificador Lurgi usa carbón bituminoso como combustible. El poder calorífico del carbón es 14019 Btu/lb. Se alimenta 1 Ton por hora de carbón y se producen 80 lb de alquitrán/Ton de carbón, el alquitrán se produce con 10% H2O. Un análisis aproximado del carbón indica que el contenido de ceniza es del 6,6%. El alquitrán seco contiene 89% C y 11% H. El residuo seco contiene 32% C y 68% ceniza. La temperatura del oxigeno inyectado es de 60 F. Los gases salen a 1300°F. La presión barométrica es 755 mmHg. El vapor tiene una presión de 18 psig. El gas producido es enfriado en una caldera de producción de vapor a la que se alimenta agua de alimentación de caldera a 60 F. El vapor producido en la caldera es vapor sobrecalentado a 600 F y 600 psi. El gas combustible enfriado a 696 F es alimentado a una segunda caldera de producción de vapor saturado a 145 psi y se enfría hasta 250 F.

Calcular:

- Vapor usado por lb de carbón quemado (3 ptos)

- % vapor descompuesto (3 ptos)

- Balance de energía en el productor de gas, % de pérdidas en el proceso (6ptos)

- Vapor producido en cada una de las calderas en lb/h (4 ptos)

Nota: 1 Ton = 2000 lb, 1 gmol = 22,4 L a condiciones Normales

Datos para el Balance de energía:

Entalpía de vaporización del agua a 60°F: λ = 1057 Btu/lb

Calores de combustión:

C: ΔHrC = 97000 Cal/gmol

H2: ΔHrH2 = 68300 Cal/gmol

Gases de combustión

| Gas | Cp (60°F - 1300°F) | ΔHr |
| --- | --- | --- |
| CO2 | 11 |  |
| CO | 7,3 | 67600 |
| O2 | 7,6 |  |
| H2 | 7 | 68300 |
| CH4 | 12,2 | 213000 |
| N2 | 7,2 |  |
| H2O | 8,7 |  |

Cp en Btu/lbmol°F, ΔHr en Cal/gmol

Tabla de vapor sobrecalentado

Características de la  alimentación y productos en el proceso Lurgi

Tabla de vapor saturado

Mérida, 28 de mayo de 2008

Química Industrial II. Sección 02.

Prof.  Ronald Márquez

1° Examen Parcial

Parte teórica

1. Escriba las reacciones que se presentan en los procesos de gasificación (1,5 ptos)

2. Muestre el perfil de temperatura y la dirección del flujo de reactivos y productos en un gasificador Lurgi (lecho movible) (1,5 ptos)

3. En una refinería con proceso de gasificación integrado (1,5 ptos):

  - la función del gasificador es:

- Obtener gasolinas de mayor calidad

- Aumentar la producción de naftas

- Aprovechar el residuo de vacío

- Producir gases calientes para mejorar la eficiencia del proceso de craqueo catalítico

- Incrementar la capacidad de Visbreaking en la refinería

- Ninguna de las anteriores

  - El producto de gasificación es utilizado en:

- La producción de gas de síntesis

- La producción de metanol

- La producción de amoniaco

- La producción de químicos oxigenados

- La producción de hidrógeno

- Todas las anteriores

- Ninguna de las anteriores

4. Mencione las ventajas que posee un proceso Fischer Tropsch (1,5 ptos)