Problemario Raoult y Henry

Si la composición de la atmósfera seca en equilibrio con lechos de ríos subterráneos es: 3% CO2, 97% aire (cuya composición es 0,7806 N2; 0,21 O2 y 0,0094 Ar). Considere una humedad relativa de 90%, una presión barométrica de 1 atm.

Determine los volúmenes de cada gas disuelto en el agua de los ríos subterráneos y diga cual es composición del total de gas disuelto en el agua cuando la temperatura es de 25ºC.La presión de vapor del agua a 25ºC es de 3,166 kPa

Estime la variación de la solubilidad del aire (X molar del aire), cuya composición es 0,7806 N2; 0,21 O2 y 0,0094 Ar, en el agua de un lago, entre el invierno a 4ºC y el verano de 36ºC. (utilice la relación de Benson y Krause para estimar KHgas

Las aguas de desecho de una industria agroalimentaria contienen 5% (% másico) de glucosa ; antes de su descarga a los ríos, los efluentes se someten a una fermentación anaeróbica, produciendo biogas.

En las condiciones de operación, parte del dioxido de carbono  que compone el biogas, queda disuelto en la solución acuosa, mientras que el metano es completamente insoluble. Suponiendo que la fermentación es completa, y sabiendo que la presión total del la mezcla de gases húmedos (con una humedad relativa de 98%) es de 1,23 atm, determine, b) el % (molar) del CO2 producido que se disuelve en el agua a) La cantidad y composición (molar) de las corrientes de salida gaseosa y líquida.

La constante de Henry de CO2 es de 1,25*106 torr. La presión de vapor del agua a 50ºC es de 12,349 kPa

# Text boxes

Fermentador

T= 50ºC

Efluente Líquido

Biogas

4000 Kg

de efluente