Fisicoquímica – Equilibrio gas real  líq. ideal

- Se posee una mezcla de nC4 (10%) y nC5 (90%) a una temperatura de 140ºC (PvnC4=26.765; PvnC5=13.86), que se comporta como un gas real en fase vapor. Calcule el punto de rocío y el punto de burbuja de la mezcla.

Tabla 1. Cállculo de las fugacidades de los componentes puros

|  | Psat @140ºC (atm) | Pc (atm) | Tc (K) | Tr | Pr |  |  |  | fiL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4 | 29,77 | 425,8 | 425,8 | 0,97 | 0,827 | 0,69 | 0,89 | 0,674 | 20,2 |
| C5 | 13,86 | 470,2 | 470,2 | 0,88 | 0,42 | 0,8 | 0,87 | 0,78 | 10,94 |

Tabla 2. Propiedades de los compuestos puros y de mezcla

|  | ij | Tcij (K) | Pcij (bar) | Vcij (cm3/mol) | Zcij | wij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4 | 11 | 425,1 | 37,96 | 255 | 0,274 | 0,2 |
| C5 | 22 | 469,7 | 33,7 | 313 | 0,27 | 0,252 |
|  | 12 | 446,8 | 35,7 | 283 | 0,272 | 0,226 |

Cálculo de los coeficientes de fugacidad

Tabla 3. Coeficientes de virial

|  | ij | Trij | Bº | B1 | Bij |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C4 | 11 | 0,97 | -0,36 | -0,0565 | -345,7 |
| C5 | 22 | 0,879 | -0,436 | -0,156 | -550,8 |
|  | 12 | 0,925 | -0,395 | 0,0996 | -434,4 |

Cálculo de la presión de rocío: 	          Tabla 4. última iteración

;

Cálculo de la presión de burbuja:	                                    Tabla 5. Ejemplo de iteración

;

# Text boxes

| Procio |  |  | X1 | X2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.75 | 0,87 | 0,79 | 0,0635 | 0,959 | 1,022 |

|  | Xi | Yisup |  | Yical |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C4 | 0,1 | 0,154 | 0,865 | 0,152 |
| C5 | 0,9 | 0,843 | 0,782 | 0,82 |
|  |  |  | Suma Yi = | 0,972 |