1. El Sulfato de Magnesio se obtiene del mineral heptahidratado MgSO4.7H2O que se encuentra en depósitos naturales conocido comúnmente como sal de Epsom. Este tiene diversas aplicaciones farmaceuticas y además la sal anhidra es utiliza como desecante ya que es higroscópica. Un análisis térmico diferencial del sistema MgSO4-H2O muestra las siguientes temperaturas en ºC de los cambios de fase:

| % | knee | halt | knee | knee | halt | halt | halt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | -5 |  |  |  |  |  |
| 10 | -2 | -5 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | -5 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 120 | 35 | 0 | -5 |  |
| 35 |  |  | 80 | 60 | 45 | 0 |  |
| 40 |  |  |  |  | 68 | 45 | 0 |
| 50 |  |  |  |  | 68 | 45 |  |
| 60 |  |  |  |  | 68 |  |  |
| 90 | Solo transferencia de calor sensible |

Figura 1

El diagrama ternario MgSO4-NaSO4-H2O se muestra en la Figura 2:

Figura 2 Diagrama ternario MgSO4-NaSO4-H2O T=80ºC

- Dibuje el diagrama de fases binario MgSO4-H2O

- Indique cuantos hidratos de sulfato de magnesio se forman

- Indique en el diagrama de fases los puntos característicos del sistema MgSO4 – H2O

Un proceso para obtener 500 kg de sal MgSO4.H2O a partir del heptahidrato consta de las siguientes etapas:

Se agrega agua a 30 ºC hasta obtener una solución saturada, luego se calienta hasta 60ºC. Se evapora isotérmicamente hasta que la relación sal MgSO4.H2O - solución saturada es de 9 a 1. Finalmente se filtra y se separan los cristales de la solución saturada residual:

- Calcule la cantidad de agua agregada a 20ºC

- ¿Cuánta agua se evapora y cuál es la cantidad de solución saturada residual?

- ¿Existe alguna modificación en el proceso que usted recomendaría para aumentar la eficiencia en la obtención de cristales MgSO4.H2O? Justifique su respuesta y realice los cálculos d) y e) en el caso de ser necesario.

La solución residual se calienta hasta 80 ºC y se mezcla con P para obtener el máximo de cristales grandes y homogéneos de 3NaSO4.MgSO4 puros:

g) ¿Qué cantidad de P es necesario agregar?

h) La solución residual se mezcla con MgSO4 para obtener cristales NaSO4.MgSO4.2,5H2O. ¿Qué cantidad de MgSO4 debe agregar para obtener el máximo de la sal doble hidratada?