## Slide 1: Tema 4 Poligonales

## Slide 2: Definición
Serie de líneas rectas sucesivas unidas entre sí.
Su levantamiento implica la medición de direcciones y longitudes de los lados.
Su finalidad es encontrar posiciones de puntos determinados.

## Slide 3: Tipos de poligonales
Cerradas
  Comienzan y terminan en un mismo punto, siempre son preferibles levantarlas ya que ofrecen métodos para comprobar su levantamiento.
Abiertas
  Están asociadas a trabajos de levantamientos viales. Estas a su vez se pueden dividir en:
  Con control de cierre
  Sin control de cierre

## Slide 4
Poligonal cerrada
Poligonal abierta sin control de cierre
Poligonal abierta con control de cierre

## Slide 5: Métodos de levantamiento de poligonales
Por ángulos de deflexión. Usado para trazar vías de comunicación, carreteras, vías férreas. Su uso ha disminuido por los errores frecuentes al medir ángulos a la derecha o a la izquierda.
Por ángulos a la derecha. Usado antes que el método anterior.
Por ángulos interiores. Método exclusivo para poligonales cerradas.
Se considera =(n-2)x180o
Por acimut.

## Slide 6: Cálculo y compensación
El cálculo de una poligonal consiste en el cálculo de las coordenadas rectangulares de cada uno de sus vértices o estaciones. Lo cual implica:
Cálculo y compensación del error angular
Cálculo de acimutes (Ley de propagación de acimutes)
Cálculo de las proyecciones de los lados
Cálculo y compensación del error y cierre lineal
Cálculo de las coordenadas de las estaciones.
En poligonales abiertas sin control NO se cálcula ni compensa: error angular, error lineal.

## Slide 7
Los errores cometidos en la medición de ángulos y distancias durante el levantamiento de una poligonal conlleva a estudiar.
  Errores en la medición de ángulos
  Error angular
  Tolerancia
  Compensación angular
  Errores en la medición de distancias
  Error lineal
  Tolerancia lineal
  Compensación lineal

## Slide 8: Error angular
Poligonal cerrada
int=(n-2)x180o
Ea=(int)-((n-2)x180o)
Poligonal abierta con control
Ea=fc- fd

## Slide 9: Tolerancia angular
Verifica que el error angular sea menor que la tolerancia angular, la cual se especifica dependiendo del trabajo a realizar y de la apreciación del instrumento.
Ta=a
a=apreciación del instrumento
n=número de lados
Si Ta es menor que Ea, se deben medir de nuevo todos los ángulos en campo que conforman la poligonal.

## Slide 10: Compensación o Corrección angular
Si el error angular es menor que la tolerancia angular, se procede a la corrección de los ángulos.
Ca=Corrección angular
Ea=Error angular
n=No. de ángulos.

## Slide 11: Ley de propagación de acimutes
Permite determinar los acimuts de los lados de una línea quebrada, conociendo un acimut inicial dado o asumido del primer lado y los ángulos formados entre esas líneas.
Φlado= Φlant+αmedido±180o
Se debe considerar lo siguiente:
Sí (Φlant+αmedido)<180o se suma 180o
Sí (Φlant+αmedido)≥ 180o se resta 180o
Sí (Φlant+αmedido)≥540o se resta 540o

## Slide 12: Cálculo de las proyecciones de los lados
Se calculan en función de los acimutes hallados por la ley de propagación de los acimutes y de las distancias de cada lado.
ΔN=Distancia x Cos (φi)
ΔE= Distancia x Sen (φi)

## Slide 13: Error lineal en poligonal cerrada
Debido a errores instrumentales y operacionales al medir distancias se presenta el error lineal ya que la suma de las proyecciones Norte y Este debe ser igual a cero en una poligonal cerrada. Si no se cumple con esta condición se incurre en un error lineal.
ErrorΔN=ΣΔN
ErrorΔE=ΣΔE

## Slide 14: Error lineal en poligonal abierta con control
En el caso de una poligonal abierta con control la suma de las proyecciones Norte debe ser igual a la diferencia entre las coordenadas norte de los puntos de control inicial y final, y la suma de las proyecciones Este debe ser igual a la diferencia de las coordenadas este inicial y final.
Error ΔN = ΣΔN – (Ni – Nf)
Error ΔE = ΣΔE – (Ei – Ef)

## Slide 15: Compensación del error lineal
La corrección total será igual pero de signo contrario al error lineal.
CTE = - Error ΔE
CTN = - Error ΔN

## Slide 16: Tolerancia Lineal
La Tolerancia lineal debe ser mayor que el error lineal
Finalmente se calculan las Coordenadas de cada una de las estaciones de la poligonal.

## Slide 17
EJERCICIO